## Slide 1
CNC図面
CAM画面

## Slide 2
上下（左右）で異なる断面を指定可能
左側形状
右側形状

## Slide 3
対応する線同士を同時に加工
線の分割／結合／削除をサポート

## Slide 4
工具径補正前
工具径補正後

## Slide 5
2Dでのパスチェック
3Dでのパスチェック

## Slide 6
【必須】 加工したいCADファイル（２断面分）を読み込ませる（2.項）
【必要な場合】 XY-UV断面で、同時にカットする線と順番を指定する（3、4項）
【必要な場合】 溶けしろを補正する（5.項）
【必要な場合】 加工速度、始点／終点等の加工条件を指定する（6.項）
【必要な場合】 カットパスを確認する（7.項）
【必須】 Gコードを生成する（8.項）

## Slide 7
エクスプローラー上で選択
「開く」でエクスプローラー起動
「開く」で読み込み

## Slide 8
直リンクを入力
「再読込」で読み込み

## Slide 9
リファイン前（CADそのまま）
リファイン後
補完により座標点列が増加

## Slide 10
上下異形状であっても、角は同着する
上下異形状であっても、
角に加えて前縁も同着する

## Slide 11
不要な線をクリックして選択
選択した線は、濃い色で表示される
「ライン削除」で削除
テーブル・グラフから
選択した線が削除される

## Slide 12
分割したい線を選択
分割したい点を選択
ライン分割をクリック
選択した点で線が分割される

## Slide 13
加工順や向きが揃っていない場合の加工パス
加工順や向きを揃えた後の加工パス

## Slide 14
最初に加工したい線を選択
ライン整列をクリック
選択した線が先頭になるようにテーブル内の線が並び替えられる

## Slide 15
XYグラフ
UVグラフ
XYテーブル
UVテーブル
チェック
ボタン
入力欄

## Slide 16
加工方向を表す矢印

## Slide 17
最初に加工したい線を選択
向きが逆の場合、カット方向入れ替えをクリック
加工方向が入れ替える
ライン整列をクリックして、残りの線を並び替える
残りの線が自動整列する

## Slide 18
カット順逆転をクリック
カット順が逆転する
加工開始点は変わらず、加工パスが反時計周りに
加工パスは時計周り

## Slide 19
①オフセット量を入力
②オフセット量設定をクリック
グラフが外側にオフセットする
テーブルのオフセットが設定される

## Slide 20
溶け量ファイル（.csv）
加工速度 vs 溶け量のイメージ
ユーザーが入力

## Slide 21
開くボタンから、エクスプローラーで溶け量ファイルを指定
読み込み成功と表示されればOK

## Slide 22
熱線による溶け量は、カット速度が遅いほど大きくなる。XY、UV断面でのカット速度（F1、F2）は「カット速度設定」にてCAM側で既知であるので、ユーザー側で溶け量とカット速度の関係を「溶け量ファイル」として作成することで、カット速度に応じたオフセット量を自動で設定できる。
カット速度
スタイロの溶け量
実験的に取得したスタイロの溶け量（d)とカット速度（F）の実験式
d = f(F)
F1
F2
d1
d2
NC側面
NC側面
d1
d2
各断面でのカット速度に応じた溶け量分だけ、オフセットする

## Slide 23
「溶け量ファイルからオフセット量設定」をクリック
グラフがオフセット
テーブルのオフセット量が自動設定

## Slide 24
「自己交差除去有効化」OFF
「自己交差除去有効化」ON
同じ線の途中で交差した箇所を除去

## Slide 25
「自己交差除去有効化」OFF
「自己交差除去有効化」ON
次の線と交差した箇所を除去

## Slide 26
X=100, Y=50
オフセット
180度回転
元の図面

## Slide 27
切り出し始点
切り出し終点
切り出し始点・終点
ワークと干渉
✖️切り出し始点・終点座標が不適切な場合
⭕️切り出し始点・終点座標が適切な場合

## Slide 29
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
XY駆動面
熱線
NC前面
XY面距離
UV面距離
駆動面距離

## Slide 31
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
XY駆動面
熱線
NC側面
Y, V
Z
X, U
NC側面
U
V
X
Y
Z
Z
長さ：L1
長さ：L0
NC前面
①上下異形状を切り出す場合を考える。下図のように、ワーク端面のCAD図面をXY, UV座標とし、NCの熱線方向にZ軸を定義して考える
XY端面で切り出したい形状
＝CAD図面で指定
UV端面で切り出したい形状
=CAD図面で指定

## Slide 32
XY駆動面
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
長さL0
長さL1
長さL2
長さL3
X, U
Y, V
Z
②ワークからNCの駆動面までは一定の距離があり、かつGコードはNCの駆動面座標にて指定する必要があるため、Gコードに出力する座標は、CAD図面のXY-UV座標をZ軸方向に外挿した座標となる。
このため各断面での熱線が通過する長さ（L0, L1, L2, L3）は、各断面で異なり、その関係は右下図のようになる
Z
線の長さ
XY駆動面
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
L0
L1
L2
L3
ワーク端面での線長はCAD図面から決まる
駆動面での長さは、駆動面とワーク面の距離が決まれば一意に定まる

## Slide 33
③熱線は、各断面の端点を同時に通過する必要があるため、各断面を通過する熱線の速度（F0, F1, F2, F3）の比は、各断面を熱線が通過する長さ（L0, L1, L2, L3）の逆比となる
Z
線の長さ
XY駆動面
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
L0
L1
L2
L3
Z
速度
XY駆動面
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
F0
F1
F2
F3
XY駆動面
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
長さL0
長さL1
長さL2
長さL3
X, U
Y, V
Z
熱線は、各断面の端点を同時に通過する必要がある
→熱線が通過する速度は、各断面の長さの逆比になる

## Slide 34
④CAMでは、「カット速度定義面」におけるカット速度を、 「カット速度」で設定した速度になるように、他の断面の速度を計算する。
Z
速度
XY駆動面
XYワーク面
UVワーク面
UV駆動面
XY(Mech)
XY(Work)
ワーク中央
Center
UV(Work)
UV(Mech)
XYのCAD図面
UVのCAD図面

## Slide 36
⭕️分割距離 0.1mm
✖️分割距離 2.0mm

## Slide 37
同着点
同着点
2Dでは同着点を同時に通るパスとなっているかが不明
3Dでは同着点を同時に通るパスとなっていることがわかる
2Dパスチェック
3Dパスチェック

## Slide 38
⭕️OKな例
✖️加工パスが干渉
✖️加工順序が左右で不一致
✖️分割距離が不適切

## Slide 39
Gコード生成ボタン
Gコード生成成功時のメッセージ

## Slide 40
Gコード生成に必要な記述箇所